## Slide 1
心电信号放大电路研究
及模拟滤波器的设计与仿真

## Slide 2: Content
系统级电路介绍
  心电信号放大电路模块
  子模块电路原理
运放的电路级仿真
  8MOS管简单运放
  35MOS管改进运放
运放的简单滤波器应用
  8MOS管运放在RC有源滤波器中的应用
复数滤波器设计
  Gm-C积分器
  基于Gm-c跨导结构的三阶低通滤波器与复数滤波器

## Slide 3: 系统级电路介绍

## Slide 4: 心电信号放大电路模块
采集共模信号并反相，与驱动电路输入的共
模信号抵消
对输入信号进行第一
级放大
滤除高低频干扰以及50Hz工频信号
对已处理的信号进行
第二级放大，确保电
路的使用效果

## Slide 5
前置输入&屏蔽层
Notes: 查看AD620芯片管脚可知，Vcm_sens=Vcm。
Vcm_sens与6点有2/pi的相位差，6点与3点有2/pi的相位差，通过框框处，在3点输出一个反相的Vcm，与输入抵消，提高共模抑制比。

## Slide 6
滤波器
Notes: 低通滤波器和高通···都是以两个二阶滤波器级连成四阶，再将高低通级连成带通。滤波器具体滤除的频率由系统函数可知。

## Slide 7
陷波器
Notes: （上）为R-R-2C的低通滤波器，截止频率为50Hz。
（下）为C-C-1/2R的高通滤波器，截止频率为50Hz。并联两滤波器使得高于50HZ的信号经高通通过；低于经···

## Slide 8: 运放的电路级仿真

## Slide 9
8MOS管运放 Vs 35MOS管运放
设计指标 | 8MOS | 35MOS
直流增益 | 73.97dB | >110dB
增益带宽积 | 5MHz | 35MHz
压摆率 | >10V/us | >100V/us

## Slide 10
基于低电压cascode电流镜
Notes: 增大输出电阻，让恒流源更稳定

## Slide 11
对比8mos运放：
套筒式共源共栅结构
Notes: 带来更高的第一级增益

## Slide 12: 运放的简单滤波器应用

## Slide 13
一阶低通RC滤波器
Notes: 仿真原理（cdl网表）
仿真发现一阶滤波器的输入端没有大电容进行隔直，输入的直流分量会导致p、n端电压差过大。

## Slide 14
二阶RC滤波器
Notes: 此时将这两个滤波器进行级连就可以得到30mHz~107Hz的带通滤波器。

## Slide 15
带通滤波器
Notes: 采用级连方式得到的滤波器是由自己设定左右截止频率的。
单体的带通滤波器的效果有些类似于反向的陷波器（但设计原理不同），它选择的是“某一个频率”，由幅频特性图也可以看出其对称性。
带通滤波器的Q值满足···
由于这样的带通滤波器只需要选择一个频率，所以通带越尖锐，选择性越好。通过改变Rf改变品质因数后仿真，组合如图，绿色线Q值最大。Q值越大越尖锐，通带更窄，选择效果越好。
仿真发现，将简单的8MOS管运放接入有源RC滤波器后能有符合预期的滤波效果，体现其有一定的使用意义。

## Slide 16
复数滤波器设计
Notes: 由RC滤波器····我们探究了另一种滤波器——复数滤波器

## Slide 17
Gm-C跨导单元

## Slide 18
跨导特性仿真

## Slide 19
用Gm-C替换电阻器和电感器

## Slide 20
频移设计复数滤波器

## Slide 21
三阶复数Gm-C滤波器
用Gm-C积分器替换电阻电感
对三阶滤波器做移频

## Slide 22
关键代码

## Slide 23
噪声仿真与小信号传输仿真结果

## Slide 24
FFT仿真验证频谱精度

## Slide 25
小组分工 | 贡献比 | 分工内容
 | 50% | 35MOS管仿真 复数滤波器仿真
 | 50% | RC滤波器应用 PPT制作