## Slide 1
用PWM方式实现LED照明亮度调节的控制器的设计与研究
答辩人：
2022.07.08

## Slide 2
1
硬件调试
2
软件调试
3
实验结果
4
心得体会
目录
CONTENTS

## Slide 3
1
硬件调试
2
软件调试
3
实验结果
4
心得体会
目录
CONTENTS

## Slide 4
硬件调试
问题一 实验板测试时红灯过亮，三色亮度不匹配
原因：红色LED的驱动电压最小，在相同电压下亮度最亮；三种颜色的穿透力也不相同。
解决方案：三路LED驱动电路中分别加入限流电阻，使整体亮度不会过于刺眼，三种颜色的显示也更均匀合适。

## Slide 5
硬件调试
问题二 红灯延迟明显，且在没有上电时亮起
原因：单片机I/O口驱动方式不合适。
解决方案：将单片机连接LED的接口改为推挽模式。增强其高电平驱动能力，提供大电流；同时提供真正的低电平（0V），增强其低电平驱动能力，避免以小电压驱动红灯。

## Slide 6
硬件调试
问题三 故障采样电阻的AD采样为0
原因：选择采样电阻时采用了计算的理论值0.5欧，该电阻实际过小，导致采样电阻上的分压达不到AD精度。
解决方案：通过测试不同的电阻搭配，降低限流电阻以提高单路电流，提高采样电阻以提高电阻分压。最后R、G、B三路采用不同的限流电阻（100欧、50欧、0欧），采样电阻改为6欧，实现准确的采样判断，且在发生故障时能产生较大的变化用以判断。

## Slide 7
硬件调试
问题四 三路LED灯单路通路时故障判断不准确
原因：三路单路通路时的采样电压存在差别，采样时也有误差，不能用’data == 0’进行判断。
解决方案：通过测试电路通断时的采样电压变化，以最小的蓝灯为基准，将电路通断的判断条件改为’data < 15’，15为我们选择的较合适的阈值。

## Slide 8
硬件调试
问题五 LCD屏不显示
原因：R6电位器的取值不合适。
解决方案：在更大范围内调节R6电位器阻值，改变LCD屏显示的对比度。发现之前调节的范围过小，需要旋转更多圈数以提高对比度至合适值。

## Slide 9
1
硬件调试
2
软件调试
3
实验结果
4
心得体会
目录
CONTENTS

## Slide 10
软件调试

## Slide 11
软件调试
问题一 定时器0、定时器1、ADC模块相互存在冲突
原因：可能是使能关键字存在冲突，因不同模块代码的编写思路有较大差别，代码整体体量太大，难以调节，所以最后没有确定真正问题所在。
解决方案：1）在逻辑正确的完整代码中分析、对照各个使能关键字，但并未调通系统。
2）改变代码组合方式，重新编写程序。在两个定时器正常工作的基础上改变工作内容，逐渐添加不同模块并测试。

## Slide 12
软件调试
问题一 定时器0、定时器1、ADC模块相互存在冲突
解决方案：3）定时器0需要产生不同的时间间隔，在其中断函数内采用统一的时间戳，通过取模运算实现。

## Slide 13
软件调试
问题二 RBG多颜色循环呼吸灯只能单色快速闪烁
原因：LCD模块的设置内有过长的延时操作。
解决方案：将LCD设置内的2ms延时改为两个机器周期。

## Slide 14
软件调试
问题三 LCD频闪严重
原因：LCD显示更新过快。
解决方案：1）在每次做LCD显示后增加两个机器周期。
2）在MODEL更改时做整体清屏，减少清屏操作。
3）光敏电阻分压的ADC速度较快，采用每200次更新一次采样值显示的方式降低LCD更新频率。

## Slide 15
软件调试
问题四 呼吸灯每隔一段时间会发生长时间卡顿
原因：中断函数内部计数器发生溢出。
解决方案：将计数器的数据类型由int型改为long型或unsigned int型。

## Slide 16
1
硬件调试
2
软件调试
3
实验结果
4
心得体会
目录
CONTENTS

## Slide 17
实验结果
硬件方面
在完成电路组装后，我们还在调试过程中对电路进行了修改，最终能够配合我们的代码合理呈现理想的实现效果。

## Slide 18
实验结果
软件方面
1）故障检测和声、光、屏显报警：
监测采样电阻的电压，当上电后三色灯任意一个LED灯发生故障导致断路时，系统会发出声光警报，且在LCD屏上显示“！”予以警示；若没有断路问题存在，则进入LCD的显示指令和初始的8色轮换呼吸灯模式。

## Slide 19
实验结果
软件方面
2）RGB三色调色、调亮度：
在模式0，可以实现事先配置好的九种灯效。
在模式1、2、3可以对R、G、B三色分别进行占空比的设置，10%为一档，通过三色的亮度改变可以实现颜色和亮度的自定义，并且可以在LCD屏上显示当前的RGB三色的PWM占空比。
（模式之间的转换通过蓝牙传输指令控制）

## Slide 20
实验结果
软件方面
3）使用手机定时开关控制LED灯：
配置蓝牙通信，在手机上可以修改、设定景观灯的开启时间和关闭时间（以分钟为单位），并在LCD上显示相应的倒计时时间（以秒为单位）。
其中模式4是定时开启，模式5是定时关闭。

## Slide 21
实验结果
软件方面
4）根据环境光开关RGB景观灯：
模式6中利用光敏电阻的电路分压，控制三色灯在光线暗时灯亮，光线亮时灯灭，并在LCD上显示当前光敏分压电阻的采样电压。

## Slide 22
实验结果
与预期结果的对照
在功能方面完全实现了我们的预设功能。
在电压转换方面会因为电路分压和误差而略小于预设的3V驱动电压，导致三色灯三路的颜色显示产生一些小偏差，使部分颜色（如白色）不够纯净和符合，且在呼吸灯的最亮情况下会有一下闪动。
整体来说，与预期成果相符度高。

## Slide 23
1
硬件调试
2
软件调试
3
实验结果
4
心得体会
目录
CONTENTS

## Slide 24
心得体会
收获
（1）学会了看数据手册的方法，尤其是硬件配置方面，比如寄存器的配置、各模块的工作模式的选择等。
（2）学会了将各个模块相互联系调用的一个整合方法和顺序，以及模块主次叠加排查问题的调试手段。
（3）了解了部分硬件方面的代码含义和编写顺序。

## Slide 25
心得体会
遗憾
（1）通过另外一个角度重新组织，实现了目的，但没有弄清楚之前的AD、定时器、LCD等模块冲突的真正原因。
（2）没有解决PWM呼吸灯在最亮处的闪动问题和亮度较低时的不稳定问题。

## Slide 26
答辩人：
2022.07.08
敬请各位老师批评指正